## Slide 1: Projet µ-verCraft II
ENSMM / Option SMR
Notes: Leon

## Slide 2: Présentation n°1

## Slide 3: Objectif long terme (3-4 ans)
Course de 2+ micro hovercrafts autonomes dans le hall de l’ensmm
      Dimensions caractéristiques des hovercrafts :
      entre 10 et 30 cm
Notes: Leon
But longterme

## Slide 4: Le circuit
      Bandes blanches au sol pour une relocalisation ”alternée” en x et en y
      x
      y
      Micro hovercrafts qui doivent tourner autour de 2 balises
      Recalage en x et 
      Recalage en y et 
      Recalage en y et 
      Recalage en y et 
Notes: Leon

## Slide 5: État du groupe précédent
Hovercraft basic
Fonctionnement télécommandé
Notes: Luis

## Slide 6: Points à améliorer
Réduction du poids et de la taille
Besoin de plusieurs capteurs de ligne
Réduction du couplage poussée / rotation vertical
Protocole numérique pour moteurs → sécurité pour utilisateur
Indicateur de batterie faible
Plus de robustesse
Notes: Luis

## Slide 7: Préparation
Notes: Luis

## Slide 8: Time planning
Notes: Leon

## Slide 9: Liste des exigences
Notes: Leon

## Slide 10: Definition des besions et tests
Notes: Luis

## Slide 11: Definition des besions et tests

## Slide 12: Definition des besions et tests
Notes: Luis+Leon

## Slide 13: Definition des besions et tests

## Slide 14: Évaluation des facteurs
Notes: Luis Pour trouver la meilleur solution, d‘abrod…

## Slide 15: Évaluation des facteurs
Notes: Luis

## Slide 16: Évaluation des facteurs
Notes: Luis

## Slide 17: Évaluation des facteurs
Notes: Luis

## Slide 18: Type du Hovercraft
Notes: Luis

## Slide 19: Matrice des solutions
Notes: Leon Des solutions possible et realiste

## Slide 20: Liste des exigences
Notes: Leon À partir des précédentes, nous avons déduit celles-ci

## Slide 21: Liste des exigences
Notes: À partir des précédentes, nous avons déduit celles-ci

## Slide 22: Vision / 1iere concept CAO
Notes: Luis

## Slide 23: Présentation n°2

## Slide 24: Time planning
Notes: Leon

## Slide 25: Rappel
Les facteurs les plus importants:
  Léger
  Compact
  Durable
Solutions :
  Open Plenum
  4 hélices
Notes: Leon

## Slide 26: Composantes
Notes: Luis

## Slide 27: Diagramme architecturale
Notes: Leon

## Slide 28: Composantes
Notes: Luis

## Slide 29: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU : MPU6050
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
.

## Slide 30: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs -> WiFi + PID
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Luis

## Slide 31: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Leon

## Slide 32: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Luis

## Slide 33: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A -> laarge avec moteur
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Leon

## Slide 34: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Luis

## Slide 35: Moteur: le plus petit à 2s -> puissance n’est pas un problème

## Slide 36: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Leon

## Slide 37: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Luis

## Slide 38: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Leon

## Slide 39: Composantes
Microcontrôleur : ESP32-S3
  Besoins :
  Processeur à 2 cœurs
  Compacité
  Wi-Fi & Bluetooth
  Nombre suffisant d’entrées/sorties (I/O)
  Poids léger
Capteurs IR (x3)
  Besoins :
  Détection de lignes et d’orientation
  Solution :
  Capteurs analogiques
  → seuil dynamique ajustable
  Très légers (≈ 3 × 0,35 g)
IMU :
  Besoins :
  Mesure des accélérations et angles
  Solution :
  6 DOF
  Légère (< 2 g)
  Interface simple (I²C)
ESC :
  Besoins :
  Contrôle de 4 moteurs
  Poids minimal
  Solution :
  Courant max : 35 A
  Tension : 2S–4S (7,4 V – 14,8 V)
  Poids : 3,6 g
  Dimensions : 20 mm × 18 mm
Moteurs
  Besoins :
  Compatibles 2S
  -> (~12 000 kV – 20 000 kV)
  Légers
  Solution :
  Poids : 4 × 4,4 g
  Arbre : Ø 1,5 mm
Hélices
  Besoins :
  Taille minimale
  Arbre Ø 1,5 mm
  Solution :
  Gemfan 35mms tripales 1309
Protecteurs d’hélices (arrière)
  Besoins :
  Taille compacte
  Poids réduit
  Solution :
  BetaFPV 65, découpés manuellement
Batterie
  Besoins :
  Tension : 2S
  Dimensions compatibles avec la CAO
  Solution :
  CNHL 2S HV – 450 mAh
  Cout faible
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Alimentation du microcontrôleur
  Besoins :
  5 V, ~0,8 A
  Compacte et économique
  Solution :
  BEC Flywoo V2.0 – 5 V / 2 A
Notes: Luis

## Slide 40: Diagramme architecturale
5V
Vbat
Vbat
Notes: Leon

## Slide 41: Chassis
Besoins :
  Le plus léger possible
  Compact
Notes: Luis
Desité: de bois est plus faible que celle de fibre verre
Mousse: Avantag: decoupage par laseur

## Slide 42: Chassis
Besoins :
  Le plus léger possible
  Compact
Solution :
  Bois de 3 mm
  Mousse de 10 mm
    Polystyrol
Notes: Luis
Desité: de bois est plus faible que celle de fibre verre
Mousse: Avantag: decoupage par laseur

## Slide 43: CAO
Notes: Leon

## Slide 44: CAO
Notes: Leon

## Slide 45: Commande des pièces
Notes: Luis

## Slide 46: Travail actuel et à faire
Notes: Leon

## Slide 47: Des Questions?

## Slide 48: Moteur KV

## Slide 49: Moteur KV

## Slide 51: Présentation n°3
Notes: Luis

## Slide 52
Notes: Luis

## Slide 53: CAO
Notes: Luis

## Slide 54: CAO
Notes: Leon?

## Slide 55: Fabrication et Assemblage
Notes: Leon

## Slide 56: Fabrication et Assemblage
Notes: Leon

## Slide 57: Fabrication et Assemblage
Notes: Leon

## Slide 58: Construction reel
Notes: Leon

## Slide 59
Notes: Leon

## Slide 60: Diagramme architecturale
5V
Vbat
Vbat
Notes: Luis

## Slide 61: Structure du code

## Slide 62: Programmation

## Slide 63: FreeRTOS
Anglais: Real-Time Operating System
Gestion des processus
Prend en charge le multi-threading
Exécution sur architectures multi-cœurs
Ordonnancement déterministe pour contraintes temps réel
Notes: Leon

## Slide 64: Programmation
Notes: Luis

## Slide 65: Structure du code
IMU
Displacement Px=∫imu dt
Py=∫imu dt
App
WiFi
Setpoint
difference
Mixer
DShot
Angle
Complementary filter
h
v
∆α
Corrector
(PID?)
M
1/2
M
3/4
Path planning
in: Px,y, out vx,y
Notes: Luis

## Slide 66: Statu actuels
Étapes finies
Control des moteurs (x4)
Calibration de l’IMU
Lire un capteur IR
Prochaines étapes
Application/Web et WIFI
Filtre pour IMU
Positionnement avec IR
…
Notes: Leon/Luis

## Slide 67: Merci pour votre attention
Notes: Leon